Dom zdravlja Medveđa

Medveđa

Stona laboratorijska centrifuga

- Slobodno rotirajući rotor maksimalni kapacitet 24 mesta za epruvete za krv i urin maksimalne dimenzije epruveta Ø 16 x 106 mm, centrifugiranje sa čepom

- Maksimalna brzina sa rotorom minimum  4000 rpm / RFC 2,379 x g

- Minimum 10 programa za rad

- Minimum 2 krive ubrzavanja/ minimum 2 krive kočenja

- Odloženi start za parametar  koagulacije za serumske epruvete/delay start

- Tajmer

- Komora od nerđajućeg čelika

- Kontrola balansa - imbalance switch

- Kontrola prekoračenja brzine

- Motorizovano zaključavanje poklopca i automatsko otvaranje

- Prozor na poklopcu za eksterni nadzor brzine

- Spoljašnje dimenzije maksimalno  300 x 400 x 540 mm

- Izrađena prema bezbednosnim standardima za laboratorijsku opremu  EN 61010-2-020

- Rešenje ALIMS

- Garantni rok minimum 24 meseca

- Servisna podrška minimum dva servisera sa sertifikatom izdatim od strane proizvodjača

- Obavezno dostaviti katalog sa traženim karakteristikama

- Ovlašćenje ponudjača za prodaju i servis izdat od strane proizvodjača